## Slide 1: شبکه‌های کامپیوتری
مسعود صبائی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
معماری لایه‌ای

## Slide 2: معماری لایه‌ای
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
فهرست مطالب:
    دلایل استفاده از معماری لایه‌ای
    کلیات معماری لایه‌ای
    مدل مرجع OSI
    نگاه واحد به لایه‌ها
      پروتکل‌ها و سرویس‌ها
      مدل‌های سرویس اتصال‌گرا و سرویس بدون اتصال
      قطعه‌سازی و بازسازی
      مالتی‌پلکسینگ و دی‌مالتی‌پلکسینگ
    مدل TCP/IP

## Slide 3: معماری لایه‌ای
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
شبکه‌های کامپیوتری سیستم‌های پیچیده‌ای هستند:
  یک شبکه کامپیوتری یک سیستم توزیع‌شده که از اتصال کامپیوترها از طریق شبکه‌های ارتباطی ایجاد شده است.
  تنوع در سخت‌افزار و سیستم عامل (Platform) (ویندوز، لینوکس، و ...)
  تنوع در رسانه‌های ارتباطی (سیم مسی، فیبرنوری، ارتباطات بی‌سیم، و ...)
  تنوع در نیازمندهای کیفیت سرویس (حساس به خطا، حساس به تأخیر، و ...)
  مسیریابی و هدایت بسته‌ها بر روی مسیر
  مدیریت ترافیک (مهندسی ترافیک، کنترل ازدحام، و ...)
  کنترل امنیت (محرمانگی، دردسترس بودن و تصدیق هویت)
  کنترل خطا (تشخیص و تصحیح خطا)
  کنترل جریان (کنترل نرخ ارسال فرستنده)
  ...
طراحی، پیاده‌سازی، عیب‌یابی و بروزرسانی پرهزینه

## Slide 4: معماری لایه‌ای
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
استفاده از معماری لایه‌ای برای پیاده‌سازی شبکه‌های کامپیوتری
لایه
لایه
لایه 2
لایه 1
معماری لایه‌ای:
  هر لایه فقط با دو لایه پایینی و بالایی در ارتباط است.
  هر لایه به لایه بالایی خود سرویس می‌دهد و از لایه پایینی خود سرویس می‌گیرد.
  سرویس هر لایه به لایه بالاتر انتقال داده‌ها است.
  هر لایه یک وظیفه مشخص دارد (مثلاً مسیریابی، کنترل خطا یا ...)
  هر لایه در گره مبدأ برای انجام وظایف خود یک پروتکل با لایه متناظر خود در گره مقصد دارد.

## Slide 5: معماری لایه‌ای
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
لایه
لایه
لایه 2
لایه 1
لایه
لایه
لایه 2
لایه 1
پروتکل لایه
پروتکل لایه
پروتکل لایه 2
پروتکل لایه 1
Data
Data
HN
Data
HN
HN-1
Data
HN
HN-1
  
Data
HN
HN-1
  
H2
Data
HN
HN-1
  
H2
H1
Data
HN
HN-1
  
H2
Data
HN
HN-1
  
Data
HN
HN-1
Data
HN
Data
Data

## Slide 6: معماری لایه‌ای
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
مزایا:
  سادگی طراحی و پیاده‌سازی
  سادگی بروزرسانی (متناسب با پیشرفت فناوری)
  سادگی نگهداری، عیب‌یابی و رفع مشکلات
معایب:
  کاهش بهره‌وری بدلیل سربار معماری لایه‌ای
مزایا و معایب معماری لایه‌ای
  موازنه (Trade-off)
  بین مزایا و معایب تعداد لایه‌ها
کاهش هزینه‌های طراحی، پیاده‌سازی، نگهداری و بروزرسانی
افزایش بهره‌وری
افزایش تعداد لایه‌ها
کاهش تعداد لایه‌ها

## Slide 7: معماری لایه‌ای
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
مدل لایه‌ای OSI
  استاندارد رسمی (dejure)
  مدل مرجع
  استاندارد شده توسط موسسه استاندارد جهانی (International Organization for Standardization)
  عمومیت کمتر نسبت به مدل TCP/IP
مدل TCP/IP:
  استاندارد عرفی (defacto)
  معماری لایه‌ای شبکه اینترنت
  هماهنگی پیاده‌سازی توسط سازمان IETF (Internet Engineering Task Force)
  RFCxxx
مدل‌های لایه‌ای استاندارد

## Slide 8: معماری لایه‌ای
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
لایه کاربرد:
  در اختیار کاربر برای ارائه هر نوع سرویس دلخواه
مدل‌ مرجع OSI (OSI Reference Model)
لایه کاربرد
Application Layer
لایه فیزیکی
Physical Layer
لایه ارائه
Presentation Layer
لایه نشست
Session Layer
لایه انتقال
Transport Layer
لایه شبکه
Network Layer
لایه پیوند داده
Data Link Layer
لایه ارائه:
  نمایش صحیح اطلاعات (تغییر کدگذاری یا فرمت و رمزنگاری و موارد مرتبط با ارائه اطلاعات)
لایه نشست:
  مدیریت نشست یا جلسه
لایه انتقال:
  انتقال انتها به انتها پیام کاربر (کنترل خطا انتها به انتها، قطعه‌سازی پیام‌ها و موارد مرتبط دیگر)
لایه شبکه:
  انتقال بسته از کامپیوتر میزبان مبدأ و کامپیوتر میزبان مقصد از طریق شبکه (مسیریابی و جلورانی)
لایه پیوند داده:
  انتقال یک بسته از یک گره به گره مجاور (کنترل خطا گام به گام، قاب‌بندی و موارد مرتبط دیگر)
لایه فیزیکی:
  انتقال رشته بیت بر روی رسانه فیزیکی بین دو گره مجاور (مدولاسیون، کدگذاری خط و موارد مرتبط دیگر)
لایه 7
لایه 6
لایه 5
لایه 4
لایه 3
لایه 2
لایه 1

## Slide 9: معماری لایه‌ای
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
نگاه واحد (کلی) به معماری لایه‌ای
SDU(K+1)
ICI
SDU(K)
ICI
SDU(K-1)
ICI
Data
H(K+1)
PDU(K+1)
Data
H(K)
PDU(K)
Data
H(K-1)
PDU(K-1)
(K+1) – Protoclol
لایه
لایه
لایه
لایه
لایه
لایه
گره انتهایی مقصد گره انتهایی مبدأ
(K) – Protoclol
(K-1) – Protoclol
ICI : Interface Control Information
SDU : Service Data Unit
PDU : Protocol Data Unit
SDU(K)
=
PDU(K+1)
Data
H(K+1)

## Slide 10: معماری لایه‌ای
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
مدل‌های سرویس در معماری لایه‌ای
سرویس اتصال‌گرا (Connection-oriented):
  قبل ارسال داده، لایه متناظر از دریافت اطلاعات مطلع می‌شود.
  دارای سه مرحله (Phase) برقراری ارتباط، انتقال داده‌ها و رهاسازی
  فرستنده و گیرنده منابعی را برای هر ارتباط تخصیص می‌دهند (نگهداری وضعیت ارتباط).
  پروتکل‌های مطمئن (بدون خطا)، اتصال‌گرا هستند.
سرویس بدون اتصال (Connectionless):
  فرستنده بدون هماهنگی با گیرنده، داده‌ها را اسال می‌کند.
  عموماً پروتکل‌های بدون اتصال مطمئن نیستند و سرویس بیشترین تلاش (Best effort) را ارائه می‌دهند.

## Slide 11: معماری لایه‌ای
Data
Data
Data
Data
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
مدل‌های سرویس در معماری لایه‌ای – سرویس اتصال‌گرا
برقراری ارتباط
Connection Setup
1
انتقال داده‌ها
Data Transfer
2
خاتمه ارتباط
Connection Close
3
Connection Setup Request
Connection Setup Acknowledgement
Connection Release Request
Connection Release Acknowledgement

## Slide 12: معماری لایه‌ای
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
مدل‌های سرویس در معماری لایه‌ای – سرویس بدون اتصال
لایه
لایه
لایه
لایه
لایه
لایه
گره انتهایی مقصد گره انتهایی مبدأ
SDU(K+1)
Data
H(K)
SDU(K+1)

## Slide 13: معماری لایه‌ای
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
وظایف عمومی لایه‌ها
مالتی‌پلکسینگ/دی‌مالتی‌پلکسینگ (Multiplexing/Demultiplexing):
  به اشتراک‌گذاری سرویس بین چند موجودیت (Entity) لایه بالاتر
  نیاز به شناسه مالتی‌پلکسینگ (Multiplexing ID) دارد.
قطعه‌سازی و بازسازی (Segmentation & Reassembly):
  محدودیت اندازه واحد اطلاعاتی سرویس لایه پایین‌تر
  شکستن واحد اطلاعاتی دریافتی از لایه بالاتر به چندین قطعه در مبدأ
  ارسال هر قطعه به عنوان یک واحد اطلاعاتی پروتکل
  دریافت همه قطعات، بازسازی واحد اطلاعاتی اصلی و تحویل آن به لایه بالاتر در مقصد

## Slide 14: معماری لایه‌ای
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
وظایف عمومی لایه‌ها - مالتی‌پلکسینگ/دی‌مالتی‌پلکسینگ
x
y
لایه
لایه
لایه
لایه
گره انتهایی مقصد گره انتهایی مبدأ
لایه
Entity 2
Entity 1
لایه
Entity 2
Entity 1

## Slide 15: معماری لایه‌ای
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
وظایف عمومی لایه‌ها - قطعه‌سازی و بازسازی
لایه
لایه
لایه
لایه
لایه
لایه
گره انتهایی مقصد گره انتهایی مبدأ
H
H
H
H

## Slide 16: معماری لایه‌ای
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
مدل TCP/IP
  لایه کاربرد
    ارائه‌دهنده یا دریافت‌کننده سرویس (در اختیار کاربر)
  لایه انتقال
    انتقال پیام کاربران (TCP یا UDP)
  لایه اینترنت (شبکه)
    مسیریابی (پروتکل‌های مسیریابی) و جلورانی (IP)
  لایه واسط شبکه
    انتقال اطلاعات از یک گره به گره مجاور (در اختیار کاربر)
لایه کاربرد
Application Layer
لایه انتقال
Transport Layer
لایه اینترنت (شبکه)
Internet (Network) Layer
لایه واسط شبکه
Network Interface Layer

## Slide 17: معماری لایه‌ای
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
مقایسه مدل TCP/IP و مدل OSI
لایه کاربرد
Application Layer
لایه انتقال
Transport Layer
لایه اینترنت (شبکه)
Internet (Network) Layer
لایه واسط شبکه
Network Interface Layer
لایه 1 (لایه فیزیکی)
Physical Layer
لایه 7 (لایه کاربرد)
Application Layer
لایه 6 (لایه ارائه)
Presentation Layer
لایه 5 (لایه نشست)
Session Layer
لایه 4 (لایه انتقال)
Transport Layer
لایه 3 (لایه شبکه)
Network Layer
لایه 2 (لایه پیوند داده)
Data Link Layer
مدل TCP/IP
مدل OSI

## Slide 18: معماری لایه‌ای
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
مدل TCP/IP
لایه کاربرد
Application Layer
لایه انتقال
Transport Layer
لایه اینترنت (شبکه)
Internet (Network) Layer
پیوند داده
Data Link Layer
لایه فیزیکی
Physical Layer
Message
Segment
Packet
Frame
Bit

## Slide 19: معماری لایه‌ای
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
مدل لایه‌ای TCP/IP
IP
TCP
HTTP
SMTP
…
Ethernet
WiFi
ATM
Frame Relay
…
UDP
DNS
RTP
…
لایه کاربرد
لایه انتقال
لایه اینترنت
لایه واسط شبکه

## Slide 20: معماری لایه‌ای
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
سرویس‌های لایه انتقال مدل TCP/IP
سرویس اتصال‌گرا توسط پروتکل TCP
(Transmission Control Protocol)
  اتصال‌گرا
  سرویس مطمئن (بدون خطا) انتقال داده‌های لایه کاربرد به صورت رشته بایت
    انتقال صحیح فقط یکبار داده
    حفظ ترتیب ارسال بایت‌ها
  مرزبندی پیام‌ها به عهده پروتکل لایه کاربرد است.
    تعیین اینکه از کدام بایت تا کدام بایت یک پیام است به عهده لایه کاربرد است.
  کنترل جریان
  کنترل ازدحام
TCP
لایه کاربرد
TCP
لایه کاربرد
Abcd …………………...….. mnklop

## Slide 21: معماری لایه‌ای
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
سرویس‌های لایه انتقال مدل TCP/IP
سرویس بدون اتصال توسط پروتکل UDP
(User Datagram Protocol)
  بدون اتصال
  ارسال پیام‌های مجزا
  بیشترین تلاش
  عدم تضمین حفظ ترتیب و عدم تضمین تحویل پیام به گیرنده
UDP
لایه کاربرد
UDP
لایه کاربرد
Message
H(UDP)
Message
Message

## Slide 22: معماری لایه‌ای
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
سرویس لایه اینترنت
سرویس بدون اتصال توسط پروتکل IP
(Internet Protocol)
  بدون اتصال
  ارسال مستقل بسته‌ها
  بیشترین تلاش
  عدم تضمین حفظ ترتیب و عدم تضمین تحویل پیام به گیرنده
IP
TCP or UDP
IP
TCP or UDP

## Slide 23: معماری لایه‌ای
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
پیاده‌سازی لایه‌ها در گره‌های شبکه
  برنامه‌های کاربردی فقط در گره‌های انتهایی وجود دارند.
  پیاده‌سازی همه لایه‌های پشته پروتکلی (Protocol Stack) در گره‌های انتهایی (میزبان)
  لایه‌های 4 به بالا در گره‌های میانی پیاده‌سازی نمی‌شوند.
  با توجه به وظیفه گره میانی ممکن است تا سه لایه پایین در آن‌ها پیاده‌سازی می‌شود.
  مسیریاب (Router) یا سوییچ لایه 3 : سه لایه پایین
  سوییچ (Switch) و پل (Bridge): دو لایه پایین
  تکرا ر کننده (Repeater): فقط لایه فیزیکی

## Slide 24: معماری لایه‌ای
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
پیاده‌سازی لایه‌ها در گره‌های شبکه
source
application
transport
network
link
physical
Ht
Hn
M
segment
Ht
datagram
destination
application
transport
network
link
physical
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
M
M
network
link
physical
link
physical
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
Hn
M
Ht
Hn
Hl
M
router
switch
message
M
Ht
M
Hn
frame

## Slide 25: معماری لایه‌ای
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
خلاصه:
    دلایل استفاده از معماری لایه‌ای
    کلیات معماری لایه‌ای
    مدل مرجع OSI
    نگاه واحد به لایه‌ها
      پروتکل‌ها و سرویس‌ها
      مدل‌های سرویس اتصال‌گرا و سرویس بدون اتصال
      قطعه‌سازی و بازسازی
      مالتی‌پلکسینگ و دی‌مالتی‌پلکسینگ
    مدل TCP/IP